## Slide 1: 音声合成（１）
音声合成研究・音声信号処理の基礎

## Slide 2: 目次
１ 音声AI
１．１ 全般
１．２ 有望分野
２ 音声合成研究
２．１ 学会・論文誌
２．２ 成果・Leading Team
３ 音声合成モデル紹介：Tacotron 2
３．１ 概要
３．２ Encoder-Decoder
３．３ Vocoder
４ 音声信号処理
４．１ 音
４．２ 音声
４．３ 音声分析

## Slide 3: １ 音声AI
１．１ テクノロジー全般１．２ 有望分野

## Slide 4: １ 音声AI
音声製品は様々な場面で活躍している。
―Automatic Response System(ARS)
―AI秘書 e.g. Siri(APPLE), Amazon Echo(AMAZON), Google Home(GOOGLE)
これらの製品の裏には高度な音声テクノロジーがある

## Slide 5: １．１ テクノロジー全般
３つに大別
―音声認識(Automatic Speech Recognition, ASR)
―音声合成 (Text-to-Speech, TTS)
―音声変換 (Voice Conversion, VC)
１ 音声AI
話者Aの音声 ＞ テキストに変換
テキスト ＞ 話者Aの音声
話者Aの音声 ＞ 話者Bの音声

## Slide 6: １．１ テクノロジー全般
よくある質問
Q. 誰の音声でもtrain/evaluateできるか？
A. モデルによって異なる。(One-toモデル, Many-toモデル)
Q. 出力のスピーカーは創造できるか？（Fake speaker identityの創造）
A. まだ報告がない。
Q. 「音声変換 ＝ 音声認識 ＋ 音声合成」か？
A. 違う。VCモデルは基本的にテキスト(i.e. Sentences, Words, Characters)を処理しない。
１ 音声AI

## Slide 7: １．２ 有望分野
Audio books
e.g.「ほしい声」で「いきいきと」本を読んでくれる
Entertainment
e.g. 歌手Aの好きな歌を好きな歌手Bの声で、Bらしく歌わせる
Lingual education
e.g. 自分の声にネイティブ発音をかぶせて、発音を較正していく
Voice acting
e.g. 原作の声で吹き替えを施す
１ 音声AI

## Slide 8: ２ 音声合成研究
２．１ 学会・論文誌
２．２ Leading team・成果

## Slide 9: ２．１ 学会・論文誌
リード学会
  ―INTERSPEECH
  ―ICASSP(International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing)
リード論文誌
  ―IEEE/ACM Transactions on Audio Speech and Language Processing(?)
２ 音声合成研究

## Slide 10: ２．２ Leading team・成果
現在
  ―国内：戸田智基(名古屋大学), 中村哲(NAIST), NTT, LINE, ...
  ―海外：Y.Bengio(U. Montreal), H.M.Meng(The Chinese Univ. of HK), NVIDIA, Uber, Amazon, ...
２ 音声合成研究
Team | Contribution | Model
Google Inc. | Tacotron 2 (2017) | End-to-End
 | WaveNet (2016) | Vocoder(NN)
Baidu Research | Deep Voice 3(2018) | End-to-End
J. Soleto, Y. Bengio et al. | Char2Wav (2017) | End-to-End
Morise et al.(山梨大学) | WORLD(2016) | Vocoder(GMM)
Kawahara et al.(和歌山大学) | STRAIGHT(1999) | Vocoder(GMM)

## Slide 11: ３ 音声合成モデル紹介 (Tacotron 2)
3.1 モデル概要
3.2 encoder-decoder
3.3 vocoder

## Slide 12: ３．１ モデル概要
「Natural TTS Synthesis by Conditioning WaveNet on Mel Spectrogram Predictions」(Google Inc., 2017)
End-to-End Text-to-Speech model
Tacotron 1の改良モデル
３ 音声合成モデル紹介：tacotron 2

## Slide 13: ３．１ モデル概要
アーキテクチャー：２つのネットワークの連結
  ― (1/2) Encoder-Decoder
    Text → Mel-spectrogram
  ― (2/2) Vocoder
    Mel-spectrogram → Waveform
３ E2E音声合成モデル：TACOTRON 2

## Slide 14: ３．２ encoder-decoder
  ― (1/2) Encoder-Decoder: Text to Mel-spectrogram
  ― (2/2) Vocoder: Mel-spectrogram to Waveform
３ E2E音声合成モデル：TACOTRON 2

## Slide 15: (1/5) character embedding
Each character to learned 512-dimentional character embedding
３．２ ENCODER-DECODER

## Slide 16: (2/5) 3 Convolution layers
(1D-Conv + Batch Normalization + Relu) x 3 layers
３つの同一 1D-Conv layers
  ―kernel size = 5
  ―filters = 512
  ―zero padding = 'SAME'
３．２ ENCODER-DECODER

## Slide 17: (3/5) Bidirectional lstm
Bi-directional LSTM x 1 layer
  ―512 units(256 units / direction)
３．２ ENCODER-DECODER

## Slide 18: (4/5) location-sensitive Attention
Attention
  各decoder time step (t)において、encoderからのsequential hidden representationsとweights array (t)をdot productをとり、decoder入力に受け渡す。
Location-sensitive attention
  ―直前time stepまでcumulative attention weightsも特徴量として利用
  ―エラーモードへの抑止力
３．２ ENCODER-DECODER

## Slide 19: (4/5) LOCATION-SENSITIVE ATTENTION（続き）
３．２ ENCODER-DECODER
J. K. Chorowski, D. Bahdanau, D. Serdyuk, K. Cho, and Y. Bengio, “Attention-based models for speech recognition,” in Proc. NIPS, 2015, pp. 577–585

## Slide 20: (5/5) decoder: Autoregressive
Uni-directional LSTM x 2 layers
  ―1024 units / layer
2 Layer Pre-Net：前stepの予測値を受け渡す
  ―Input: output from Linear Projection
  ―Linear(# of mel channels, 256) + Linear(256, 256)
  ―Each layer followed by ReLU
Linear Projection
  ―Input: concat(LSTM outputs, Attention context vectors)
  ―Linear(1024 + 512, # of mel channels)
5 Conv-layer Post-Net
  ―1D Conv x 4 layers (kernel size = 5, filters = 512, BN, activation='tanh')
  ―1D Conv x 1 layer (kernel size = 5, filters = 512, BN, activation=None)
３．２ ENCODER-DECODER

## Slide 21: ３．３ vocoder
モジュール：Parallel WaveNet
  ―30 Dilated Conv layers
  ―10 component mixture of logistic distributions(PixelCNN, Parallel WaveNet) (?)
  ―Generates16 bit samples at 24 kHz
３ 音声合成モデル：TACOTRON 2

## Slide 22: ４ 音声信号処理
４．１ 音
４．２ 音声
４．３ 音声分析

## Slide 23: ４．１ 音
音の周波数
―人の可聴周波数：20~20000Hz
―メルスケール[mel]：人が知覚する音の高さの尺度
f : 周波数(Hz)
音の強さ：音圧(Sound pressure)
―音圧レベル(Sound Pressure Level, SPL)[dB SPL]：音の強さの尺度
p_ref = 20e+6 Pa
４ 音声信号処理

## Slide 24: ４．１ 音
音の大きさ：人の知覚に基づいた非物理学的特性
―音圧と等価
―等ラウドネス曲線[Phon]：人が同じ「大きさ」と感じる音を
Hz–dBSPL平面にプロットしたもの
４ 音声信号処理

## Slide 25: ４．１ 音
音声と人の特性
―大きい音では知覚上の分解能が落ちる（？）
―700~5000kHzで敏感、位相には鈍感
４ 音声信号処理

## Slide 26: ４．１ 音
さらなる人の特性として…
―経時マスキング効果：
大きい音を聞いてから20~100ms間別の音を知覚できない（時間分解能）
―同時マスキング効果：
大きい音の周辺周波数の別の音を知覚できない（周波数分解能）
―マガーク効果：
音声を認識するとき、相手の口唇の視覚的情報を無意識的に利用
―カクテルパーティ効果：
選択的注意(Selective attention)現象。両耳から、音源の位置特定や、他の方向からの音の認識を抑圧できる。
４ 音声信号処理

## Slide 27: ４．２ 音声
音の生成過程
―肺からの気流
→ 声帯振動
→ 声紋波発生
→ 声道通過
→ 口唇で放射
４ 音声信号処理
https://ahclab.naist.jp/lecture/2017/sp/material/slide.pdf

## Slide 28: ４．２ 音声
音声の周波数特性
  ―音声を一瞬（フレーム）取り出すと包絡成分と基本周波数の和でできている
  声帯：基本周波数の微細構造の音波発生
  声道：管の形が音波に共振特性を付与
４ 音声信号処理
https://ahclab.naist.jp/lecture/2017/sp/material/slide.pdf

## Slide 29: ４．２ 音声
音声の時系列信号
  声帯：有声音・無声音
  声道：音色をつける
４ 音声信号処理
https://ahclab.naist.jp/lecture/2017/sp/material/slide.pdf

## Slide 30: ４．２ 音声
４ 音声信号処理
https://ahclab.naist.jp/lecture/2017/sp/material/slide.pdf

## Slide 31: ４．３ 音声分析
伝統的に７ステップの処理が踏まれる
(1/7) A/D変換
(2/7) 高域強調
(3/7)フレーム化
For every frame:
(4/7)短時間フーリエ変換・パワースペクトル化
(5/7)メルフィルターバンク・対数化
(6/7)MFCC抽出
(7/7)差分計算
４ 音声信号処理

## Slide 32: (1/7) A/D変換
電圧の時系列連続データを離散化
―標本化(Sampling)：時系列を離散化
―Sampling rate [Hz]
―量子化(Quantizing)：音圧を離散化
―Quantizing level [bit]
→音声分析で適切なSRとQLは？
４．３ 音声分析

## Slide 33: (1/7) A/D変換（続き）
標本化定理(Sampling theorem)に基づき
―可聴音：~22.05 kHz
―発声：~8 kHz
量子化
―音声認識では16bitで十分な性能が得られる
４．３ 音声分析
https://ahclab.naist.jp/lecture/2017/sp/material/slide.pdf
→ SR = 44.1 kHz
→ SR = 16 kHz

## Slide 34: (2/7) 高域強調(High-Pass Filtering, HPF)
高調波ではパワーが落ちる → 補償を行う
―一般的に +6 dB / oct (周波数２倍あたり+6 dB)
４．３ 音声分析

## Slide 35: (3/7) フレーム化
音声フレーム(Speech frame)
  入力波形にたいして一定間隔で特徴を抽出するとき、その間隔ごとの分析対象
  ―フレーム周期(Frame period)
  フレーム間隔。長過ぎると動的特徴を失う。
  一般に10ms前後（音素長(Phoneme)は30ms以上）
４．３ 音声分析

## Slide 36: (3/7) フレーム化（続き）
音声フレーム(Speech frame)（続き）
  ―窓(Window)をかけて当該フレームの特徴量を抽出
  一般に、両端が減衰する窓をかける(e.g. Hamming window, Hanning window)
  ―フレーム長(Frame length)
  窓の長さ。一般に20~80ms
  ―フレーム周期(10 ms)＜フレーム長(30 ms)
  ：Overlap発生
４．３ 音声分析

## Slide 37: (4/7) 短時間フーリエ変換・バワースペクトル
以下ではFor every frame:
短時間フーリエ変換(Short-Time Fourier Transformation, STFT)
  ―フーリエ変換：関数の周波数特性を抽出
  ―STFT：窓関数をずらしながらかけてからフーリエ変換
  ―フレームを周期関数とみなして離散フーリエ変換(DFT)を施す
実用的には高速フーリエ変換(Fast Fourier Transformation)
  ―計算量：DFT ~ O(N^2) / FFT ~ O(N log N)
  ―この時、フレームのサンプル数Nは２のべき乗にする
  e.g. SR = 16kHz, Frame length = 32ms → N = 512
４．３ 音声分析

## Slide 38: (4/7) 短時間フーリエ変換・バワースペクトル（続き）
FFTの結果、
  ―複素スペクトル：振幅・位相の情報を持つ
  ―音の大きさを表す指標としてパワースペクトル(Power spectrogram)を計算(Mean Square)
４．３ 音声分析

## Slide 39: (5/7) メルフィルターバンク・対数化
メルフィルターバンク(Mel filter banks)
  ―人は周波数の微小な差に鈍感
  →隣接なビンのパワーをまとめる
  ―フィルター数は約20~40
その後、各フィルター出力値に対数を取る
４．３ 音声分析

## Slide 40: (6/7) MFCC抽出
MFCC：フレームの最終的な特徴量
  →「逆フーリエ変換」＋「Liftering」
逆フーリエ変換
  ―元々の音声信号は微細構造と包絡成分のconvで表現される
  ―音声認識では包絡成分が大事
  ―パワースペクトルから包絡成分を抽出したい
  →対数メルフィルターバンク値を逆フーリエ変換
４．３ 音声分析

## Slide 41: (6/7) MFCC抽出（続き）
Liftering
  低quefrencyの係数だけをとる（約13個）
この係数をMFCC(Mel-Frequency Cepstral Coefficient)という
４．３ 音声分析

## Slide 42: (7/7) 差分計算
MFCCの差分(delta)も特徴量として扱う（速度）
  →特徴量26個
差分の差分(delta-delta)も用いられる場合あり（加速度）
４．３ 音声分析